## Slide 1
Automatización del proceso de envasado de yogur para la mitigación de pérdidas productivas utilizando un prototipo robótico basado en la plataforma Arduino y Análisis de Decisiones: estudio de caso en el IFMG-SJE
Asesor: Dr. David Lerma Ledezma, Universidad Politécnica de Altamira
Estudiante: Valdir de Souza Carvalho Neto, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
ODS a la que contribuye: ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) e ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).

## Slide 2: Introducción
Antecedentes: El fraccionamiento del yogur (200 g, 500 g y 1 kg) ocurría de forma estrictamente manual. Esto generaba el fenómeno del giveaway (excesos fluctuantes de hasta 42 gramos por recipiente) y aumentaba la aireación de la masa, poniendo en riesgo la viabilidad de las bacterias probióticas.
Hipótesis: La creación de una solución robótica de bajo costo basada en la plataforma Arduino es capaz de mitigar las pérdidas de insumos y optimizar la mano de obra.

## Slide 3: Introducción
Objetivo general: Construir un sistema microcontrolado que automatice el proceso de envasado del yogur producido en la Agroindustria del IFMG-SJE.
Objetivos específicos:
Especificar y seleccionar componentes electrónicos de bajo costo compatibles con Arduino.
Integrar hardware y software, programando la lógica de control gravimétrico.
Validar el funcionamiento mediante pruebas prácticas y Análisis de Decisiones Multicriterio (TOPSIS).

## Slide 4: Metodología
Diseño del estudio: Investigación cualicuantitativa estructurada a lo largo de siete semanas, uniendo sistemas de información e investigación de operaciones.
Materiales y/o métodos: Construcción de una envasadora gravimétrica utilizando Arduino UNO, celda de carga (Puente de Wheatstone), módulo HX711, bomba de diafragma (110 PSI) y módulo relé. Firmware en C++.
Fases y variables: El ruido electromagnético (EMI) de la bomba fue solucionado con un Diodo Flyback, aislamiento galvánico del relé y filtros paso bajo RC. Se recolectaron 50 muestras para cada volumetría y se aplicó el método TOPSIS para evaluar tiempo de ciclo, producción horaria y eficiencia.

## Slide 5: Metodología
Fases del Proyecto:
Identificación:
1
Diagnóstico del flujo manual y pérdidas.
Especificación:
2
Selección de sensores y actuadores de bajo costo.
Integración:
3
Montaje físico y programación del firmware en C++.
Validación:
4
Pruebas físicas y evaluación matemática (TOPSIS).

## Slide 6: Resultados
El sistema digital neutralizó el giveaway, reduciendo las desviaciones críticas (hasta 42 g) a una variación máxima controlada de 1 a 4 gramos, con frecuentes envasados exactos (0 g).
El método TOPSIS comprobó que los envases de 200 g confieren la máxima eficiencia operativa global (Coeficiente Ideal ), con producción de 400 unidades por hora.
Las volumetrías de 500 g y 1 kg obtuvieron notas TOPSIS de 0,450 y 0,000, respectivamente.

## Slide 7: Precisión de envasado (200 g)
Reducción expresiva: de hasta 22 g extras en el manual a un máximo de 4 g en el automatizado (con ocurrencias de error cero).

## Slide 8: Precisión de envasado (500 g)
El error máximo se limitó a 4 g, manteniendo una moda estadística de apenas 1 g de sobrepeso.

## Slide 9: Precisión de envasado (1000 g)
La calibración obtuvo un desempeño consistente: excedente máximo de apenas 3 g y frecuentes estabilizaciones en la marca de 0 g.

## Slide 10: Tiempo de ciclo automatizado
El tiempo de cambio manual permanece constante. El tiempo total de ciclo crece linealmente en función del volumen envasado.

## Slide 11: Productividad horaria automatizada
La productividad horaria de la maquinaria es inversamente proporcional al tamaño del envase, atestiguando que el caudal del equipo es constante.

## Slide 12: Comparativa de tiempo: Manual vs. Automatizado
La automatización redujo el tiempo de envasado únicamente para el recipiente pequeño, exigiendo intervalos mayores para las volumetrías media y grande.

## Slide 13: Comparativa de productividad: Manual vs. Automatizado
El rigor lógico de la máquina redujo la cantidad nominal de unidades/hora producidas en los recipientes mayores, a cambio de la mitigación absoluta del desperdicio.

## Slide 14: Conclusiones
El prototipo erradicó el desperdicio de producto. La unión entre la robótica embebida y métodos multicriterio provee respuestas exactas para problemas logísticos prácticos.
Contribuye al ODS 9 (fomento a la modernización tecnológica) y ODS 12 (combate al desperdicio de alimentos).
La cooperación intercultural superó los límites del formato virtual, permitiendo ajustes precisos en el tratamiento de datos y promoviendo un gran crecimiento científico y personal junto a la institución de destino.

## Slide 15: Referencias Bibilográficas
BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 out. 2007.
HWANG, C. L.; YOON, K. Multiple attribute decision making: methods and applications. New York: Springer-Verlag, 1981.
KROMANN, L. et al. Automation and productivity. Industrial and Corporate Change, v. 29, n. 2, p. 265-287, 2019.
LERMA-LEDEZMA, D. et al. Ranking of ICT providers for an HEI through TOPSIS method: a guide to Decision Making. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, v. 17, n. 2, p. 495-510, 2026.
TDI PACKSYS. Fill Weight Control: Preventing Under- and Over-Fills. 2026. Disponível em: https://www.tdipacksys.com/blog/under-and-over-fills-in-automated-lines/.

## Slide 16
Muchas gracias!
Valdir de Souza Carvalho Neto
valdirneto100c@gmail.com